Dystrybucja w Polsce

PHU AVE Katowice

Ul. Pokoju 3/5

Tel/fax 32/254-13-45

32/254-17-23

ave@benzyny.com

## PETROCET® 50

Dodatek cetanowy do olejów napędowych

### Kraków, czerwiec 2009

Wydanie I

### WPROWADZENIE

Dodatek cetanowy PETROCET®50 stosuje się do uszlachetniania olejów napędowych o niskich liczbach cetanowych do wymagań ustalonych w normach na olej napędowy. Minimalna wartość liczby cetanowej dla oleju napędowego obowiązująca w krajach Unii Europejskiej wynosi zgodnie z wymaganiami normy EN 590:2004 – 51 jednostek (Zał. 1).

Wartość liczby cetanowej ma wpływ między innymi na:

- obniżenie zużycia paliwa;

- wzrost mocy silnika;

- poprawę własności zapłonowych (łatwiejszy rozruch na zimno);

- obniżenie zadymienia spalin;

- obniżenie emisji NOx, CO, HC i cząstek stałych;

- zmniejszenie hałaśliwości silnika.

- trwałość silnika i mniejsze zużycie jego elementów.

Zakres dozowania dodatku cetanowego PETROCET®50 uzależniony jest od pochodzenia oleju napędowego, jego składu oraz czułości paliwa na wzrost liczby cetanowej (Rys 1, 2 i 3).

Ponadto w skład dodatku cetanowego PETROCET®50 wchodzą stabilizatory zapobiegające starzeniu się paliwa w czasie jego magazynowania i dystrybucji (producent – stacja paliw).

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Dodatek cetanowy PETROCET®50 jest przejrzystą cieczą o barwie jasnożółtej.

Typowe właściwości:

Gęstość w temperaturze 15 °C, kg/m3					powyżej 900

Temperatura zapłonu, °C						powyżej 62

Temperatura płynięcia, °C						poniżej -20

DOZOWANIE

Zalecane dozowanie pakietu cetanowego PETROCET®50 do oleju napędowego zależy od wymagań producenta oleju napędowego, czułości paliwa bazowego na wzrost liczby cetanowej, gęstości paliwa, liczby cetanowej paliwa bez dodatku cetanowego. Na rys. 1, 2 i 3 przedstawiono rekomendowany poziom dozowania dodatku cetanowego PETROCET®50 dla różnych olejów napędowych (od różnych producentów).

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Dodatek cetanowy PETROCET®50 działa szkodliwie dla zdrowia przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą oraz po połknięciu. Produkt ten należy transportować i magazynować zgodnie z zaleceniami producenta (karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 1907/2006/WE, Artykuł 31 – zał. 2)

ZOBOWIĄZANIA PRODUCENTA I SPRZEDAWCY

Dodatek cetanowy PETROCET®50 – PKWiU:24.66.32-90.00 i CN 38119000 kraj pochodzenia Polska produkowany jest i dostarczany przez Instytut Nafty i Gazu (Zakład Produkcji Doświadczalnej i Małotonażowej).

Do każdej dostawy produktu Sprzedający dołączy certyfikat analizy wystawiony przez Instytut Nafty i Gazu.

Pakiet cetanowy PETROCET®50 zgodnie z wymaganiami rozporządzenia REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals) nie wymaga wstępnej rejestracji.

KONIEC

Zał.1. Wymagania dla olejów napędowych wg EN 590:2004

Zał.2. Karta charakterystyki dla dodatku cetanowego PETROCET®50

Rys.1. Krzywe czułości dla paliw o liczbie cetanowej równej 45 jednostek

i gęstościach od 820 i 845 kg/m3

Rys.2. Krzywe czułości dla paliw o liczbie cetanowej równej 49 jednostek

i gęstościach od 820 i 845 kg/m3

Rys.3. Krzywe czułości dla paliw o różnych liczbach cetanowych