Dystrybucja w Polsce

PHU AVE Katowice

Ul. Pokoju 3/5

Tel/fax 32/254-13-45

32/254-17-23

ave@benzyny.com

## PETROCET® 55

PAKIET CETANOWY

### Kraków, czerwiec 2009

Wydanie II

### WPROWADZENIE

Pakiet cetanowy PETROCET®55 stosuje się do uszlachetniania wysokojakościowych olejów napędowych spełniających wymagania dla paliw kategorii 3 i 4 kategorii Światowej Karty Paliw (wrzesień 2006, IV edycja) (Załącznik 1 i 2) i normy EN-590:2004 (Załącznik 3). Główny składnik pakietu PETROCET®55 to dodatek podwyższający liczbę cetanową oleju napędowego. Parametr ten ma wpływ między innymi na:

- zwiększenie liczby cetanowej oleju napędowego;

- obniżenie zużycia paliwa;

- wzrost mocy silnika;

- poprawę własności zapłonowych (łatwiejszy rozruch na zimno);

- obniżenie zadymienia spalin;

- obniżenie emisji NOx, CO, HC i cząstek stałych;

- zmniejszenie hałaśliwości silnika.

Obecność w pakiecie cetanowym PETROCET®55 dodatku detergentowego 
i stabilizatorów, zabezpiecza elementy układu wtryskowego przed gromadzeniem się osadów powstających na końcówkach wtryskiwaczy. W wyniku termicznego rozkładu dodatku podwyższającego liczbę cetanowa, powstają wolne rodniki ułatwiające zapłon paliwa, szczególnie w niskich temperaturach. PETROCET®55 skutecznie zabezpiecza przed korozją elementy silnika będące w kontakcie 
z paliwem.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Pakiet cetanowy PETROCET®55 jest przejrzystą cieczą o barwie żółtobrązowej.

Typowe właściwości:

Gęstość w temperaturze 15 °C, kg/m3					powyżej 960

Temperatura płynięcia, °C						poniżej -20

Temperatura zapłonu, °C						powyżej 62

DOZOWANIE

Zalecane dozowanie pakietu cetanowego PETROCET®55 do oleju napędowego 
w celu spełniającego wymagań dla paliw 4 kategorii Światowej Karty Paliw wynosi 1000 mg/kg. Takie dozowanie pakietu cetanowego PETROCET®55 powoduje wzrost liczby cetanowej z poziomu 50-51 do 55, zapewnia stabilność oksydacyjną oleju napędowego oraz utrzymuje czystość wtryskiwaczy.

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Pakiet cetanowy PETROCET®55 działa szkodliwie dla zdrowia przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą oraz po połknięciu. Produkt ten należy transportować i magazynować zgodnie z zaleceniami producenta (karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 1907/2006/WE, Artykuł 31 – Załącznik 4)

ZOBOWIĄZANIA PRODUCENTA I SPRZEDAWCY

Pakiet cetanowy PETROCET®55 – PKWiU:24.66.32-90.00 i CN 38 119000 kraj pochodzenia Polska produkowany jest i dostarczany przez Instytut Nafty i Gazu (Zakład Produkcji Doświadczalnej i Małotonażowej).

Do każdej dostawy produktu Sprzedający dołączy certyfikat analizy wystawiony przez Instytut Nafty i Gazu.

Pakiet cetanowy PETROCET®55 zgodnie z wymaganiami rozporządzenia REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals) nie wymaga wstępnej rejestracji.

KONIEC

Zał. 1.  Wymagania Światowej Karty Paliw, edycja IV, wrzesień 2006,

Olej napędowy kategoria 3

Zał. 2.  Wymagania Światowej Karty Paliw, edycja IV, wrzesień 2006,

Olej napędowy kategoria 4

Zał. 3. Wymagania dla olejów napędowych wg EN 590:2004

Zał. 4. Karta charakterystyki dla pakietu cetanowego PETROCET®55