Dystrybucja w Polsce

PHU AVE Katowice

Ul. Pokoju 3/5

Tel/fax 32/254-13-45

32/254-17-23

ave@benzyny.com

## TERMOKLARITEN® 80

Wielofunkcyjny dodatek przeciwdziałający tworzeniu nagaru i koksu w przemysłowych instalacjach przeróbki ropy i produktów petrochemicznych

### WPROWADZENIE

Wielofunkcyjny dodatek TERMOKLARITEN(80 przeciwdziała tworzeniu nagaru i koksu w instalacjach destylacji ropy naftowej, produktów pirolizy 
i krakingu, wykazujących tendencję do osadzania się asfaltenów, żywic i nagaru 
w piecach i układach wymienników ciepła będących częścią tych instalacji.

Produkt posiada właściwości dyspergujące, dzięki czemu utrzymuje w czystości powierzchnie wymiany ciepła, zapobiegając polimeryzacji prekursorów zanieczyszczeń oraz ich koagulacji i flokulacji.

Produkt zapobiega tworzeniu się amorficznego koksu tworzącego się zazwyczaj 
w strumieniu procesowym w zakresie temperatur od 250 do 550oC, szczególnie 
w instalacjach DRW przerabiających ciężką ropę naftową o wysokiej zawartości asfaltenów, instalacjach destylacji produktów pochodzących z pirolizy, krakingu, hydrokrakingu gudronu, visbreakingu i koksowania.

Specjalnie dobrane dodatki zawarte w wielofunkcyjnym pakiecie dodatków TERMOKLARITEN(80 hamują proces tworzenia nagarów i koksu zapobiegając pogorszeniu wymiany ciepła w układach wymienników i podgrzewaczy oraz rurach pieców i reaktorów. Wielofunkcyjny dodatek TERMOKLARITEN(80 zapewniając sprawność termiczną wymienników ciepła, oszczędza energię, przeciwdziała zmniejszeniu wydajności nominalnej procesu, wydłuża okres międzyremontowy i zapobiega awariom instalacji.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Wielofunkcyjny pakiet dodatków TERMOKLARITEN(80  jest klarowną cieczą o barwie brązowej i charakterystycznym zapachu węglowodorów.
 Typowe właściwości:

| Wymagania | Metody badań wg |
| --- | --- |
| 1. | Gęstość w temperaturze 15 °C, kg/m3 | nie niższa niż 900 | PN-EN ISO 12185 |
| 2. | Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 °C, mm2/s | nie niższa niż 8,50 | PN-ISO 3104 |
| 3. | Temperatura zapłonu, °C | nie niższa niż 60 | PN-EN ISO 2719 |
| 4. | Temperatura płynięcia, °C | nie wyższa niż -20 | PN-ISO 3016 |

DOZOWANIE

Poziom dozowania zależy od specyfiki konkretnej instalacji oraz szybkości narastania nagaru i koksu w urządzeniach. Produkt może być dozowany do układu procesowego w postaci dostarczonego preparatu lub w postaci przedmieszki. Prawidłowe działanie pakietu dodatków TERMOKLARITEN(80   wymaga zapewnienia ciągłego dozowania do układu przy pomocy pompy dozującej. 
W układzie dozowania należy unikać materiałów z miedzi i jej stopów oraz długiego kontaktu z materiałami wykonanymi z PCW oraz gumy. 
Produktu nie wolno mieszać z wodą.

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

TERMOKLARITEN®80 – wielofunkcyjny pakiet dodatków jest materiałem niebezpiecznym wg RID/ADR i podlega przepisom transportowym, dotyczącym materiałów niebezpiecznych RID/ADR.

Klasyfikacja wyrobu wg przepisów RID/ADR:

numer UN 3082

klasa ADR 9

grupa pakowania III

numer rozpoznawczy zagrożenia  90

TERMOKLARITEN®80  - wielofunkcyjny pakiet dodatków należy przechowywać w zbiornikach stalowych lub ocynkowanych w temperaturze nie wyższej niż 40 (C, chroniąc produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń.

TERMOKLARITEN®80  - wielofunkcyjny pakiet dodatków do procesów rafineryjnych i petrochemicznych, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia REACH nie wymaga wstępnej rejestracji.

ZOBOWIĄZANIA PRODUCENTA

Instytut Nafty i Gazu jako producent wielofunkcyjnego pakietu dodatków 
do procesów rafineryjnych i petrochemicznych TERMOKLARITEN®80  
PKWiU: 24.66.32-90.00 ( CN:3811 90 00), zobowiązuje się do wytwarzania tego produktu po uprzednich uzgodnieniach dotyczących terminów dostaw. Do każdej dostawy produktu, producent dołącza ADT (Administracyjny Dokument Towarzyszący) oraz Świadectwo Jakości wystawione przez Instytut Nafty i Gazu.

KONIEC