Załącznik 1

Wymagania dla olejów napędowych wg EN 590:2004

| Oznaczana cecha | Jednostki | Wartość | Metoda badania |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimalna | Maksymalna |  |
| Liczba cetanowa | - | 51,0 | - | EN ISO 5165 |
| Indeks cetanowy | - | 46,0 | - | EN ISO 4264 |
| Gęstość | kg/m3 | 820 | 845 | EN ISO 3675 EN ISO 12185 |
| Zawartość policyklicznych węglowodorów aromatycznych | %(m/m) | - | 11 | EN 12916 |
| Zawartość siarki | mg/kg | - | 3501 lub 50 | EN ISO 20846 EN ISO 20847 EN ISO 20884 |
|  |  |  | 10,02 | EN ISO 20846 EN ISO 20884 |
| Temperatura zapłonu | 0C | 55 | - | EN ISO 2719 |
| Pozostałość po destylacji (z 10% pozostałości destylacyjnej) | %(m/m) | - | 0,30 | EN ISO 10370 |
| Zawartość popiołu | %(m/m) | - | 0,01 | EN ISO 6245 |
| Zawartość wody | mg/kg | - | 200 | EN ISO 12937 |
| Całkowite zanieczyszczenie | mg/kg | - | 24 | EN ISO 12662 |
| Korozja na miedzi (3h w 50oC) | ocena punktowa | Klasa 1 | EN ISO 2160 |
| Stabilność oksydacyjna | g/m3 | - | 25 | EN ISO 12205 |
| Smarność w 60oC | m | - | 460 | EN ISO 12156-1 |
| Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 0C | mm2/s | 2,00 | 4,00 | EN ISO 3104 |
| Destylacja %(VV) do temperatury 250oC %(VV) do temperatury 250oC 95% (VV) do temperatury | %(V/V) %(V/V) oC | - 85 - | <65 - 360 | EN ISO 3405 |
| Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych | %(V/V) | - | 5 | EN 14078 |

1 do 31.12.2004

2 od 01.01.2009