Дополнение 1

Требования к дизельным топливам в соответствии с нормой EN 590:2004

| Показатель | Единицы | Значение | Метод исследований |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимальное | Максимальное |  |
| Цетановое число | - | 51,0 | - | EN ISO 5165 |
| Цетановый индекс | - | 46,0 | - | EN ISO 4264 |
| Плотность | кг/м3 | 820 | 845 | EN ISO 3675 EN ISO 12185 |
| Содержание полициклических ароматических углеводородов | %(m/m) | - | 11 | EN 12916 |
| Содержание серы | мг/кг | - | 3501 или 50 | EN ISO 20846 EN ISO 20847 EN ISO 20884 |
|  |  |  | 10,02 | EN ISO 20846 EN ISO 20884 |
| Температура возгорания | 0C | 55 | - | EN ISO 2719 |
| Остаток по дистилляции (с 10% остатков дистилляции) | %(m/m) | - | 0,30 | EN ISO 10370 |
| Содержание пепла | %(m/m) | - | 0,01 | EN ISO 6245 |
| Содержание воды | мг/кг | - | 200 | EN ISO 12937 |
| Общее загрязнение | мг/кг | - | 24 | EN ISO 12662 |
| Коррозионное воздействие на медной пластине (3h w 50oC) | оценка | класс 1 | EN ISO 2160 |
| Стойкость к окислению | г/м3 | - | 25 | EN ISO 12205 |
| Смазывающая способность при 60oC | m | - | 460 | EN ISO 12156-1 |
| Кинематическая вязкость при температуре 40 0C | мм2/с | 2,00 | 4,00 | EN ISO 3104 |
| Дистилляция %(VV) до температуры 250oC %(VV) до температуры 250oC 95% (VV) до температуры | %(V/V) %(V/V) oC | - 85 - | <65 - 360 | EN ISO 3405 |
| Содержание метиловых эфиров жирных кислот | %(V/V) | - | 5 | EN 14078 |

1 do 31.12.2004

2 od 01.01.2009